Уважаемым читателям, которые (пока еще)
не знают кто такой Дж.Рихтер и что такое SDK.

Процессы в Windows

Процессы

Процессом обычно называют экземпляр выполняемой программы. Хотя на первый взгляд кажется, что программа и процесс понятия практически одинаковые, они фундаментально отличаются друг от друга. Программа представляет собой статический набор команд, а процесс это набор ресурсов и данных, использующихся при выполнении программы.

Процесс в Windows состоит из следующих компонентов:

- - Структура данных, содержащая всю информацию о процессе, в том числе список открытых дескрипторов различных системных ресурсов, уникальный идентификатор процесса, различную статистическую информацию и т.д.;

- - Адресное пространство - диапазон адресов виртуальной памяти, которым может пользоваться процесс;

- - Исполняемая программа и данные, проецируемые на виртуальное адресное пространство процесса.

Потоки

Процессы инертны. Отвечают же за исполнение кода, содержащегося в адресном пространстве процесса, потоки. Поток (thread) - некая сущность внутри процесса, получающая процессорное время для выполнения. В каждом процессе есть минимум один поток. Этот первичный поток создается системой автоматически при создании процесса. Далее этот поток может породить другие потоки, те в свою очередь новые и т.д. Таким образом, один процесс может владеть несколькими потоками, и тогда они одновременно исполняют код в адресном пространстве процесса. Каждый поток имеет:

- Уникальный идентификатор потока;

- Содержимое набора регистров процессора, отражающих состояние процессора;

- Два стека, один из которых используется потоком при выполнении в режиме ядра, а другой - в пользовательском режиме;

- Закрытую область памяти, называемую локальной памятью потока (thread local storage, TLS) и используемую подсистемами, run-time библиотеками и DLL.

Планирование потоков

Чтобы все потоки работали, операционная система отводит каждому из них определенное процессорное время. Тем самым создается иллюзия одновременного выполнения потоков (разумеется, для многопроцессорных компьютеров возможен истинный параллелизм). В Windows реализована система вытесняющего планирования на основе приоритетов, в которой всегда выполняется поток с наибольшим приоритетом, готовый к выполнению. Выбранный для выполнения поток работает в течение некоторого периода, называемого квантом. Квант определяет, сколько времени будет выполняться поток, пока операционная система не прервет его. По окончании кванта операционная система проверяет, готов ли к выполнению другой поток с таким же (или большим) уровнем приоритета. Если таких потоков не оказалось, текущему потоку выделяется еще один квант. Однако поток может не полностью использовать свой квант. Как только другой поток с более высоким приоритетом готов к выполнению, текущий поток вытесняется, даже если его квант еще не истек.

Квант не измеряется в каких бы то ни было единицах времени, а выражается целым числом. Для каждого потока хранится текущее значение его кванта. Когда потоку выделяется квант процессорного времени, это значит, что его квант устанавливается в начальное значение. Оно зависит от операционной системы. Например, для Win2000 Professional начальное значение кванта равно 6, а для Win2000 Server - 36.

Это значение можно изменить вызвав Control Panel - > System -> Advanced -> Performance options. Значение "Applications" - как для Win2000 Professional; "Background Services" - как для Win2000 Server. Или напрямую в ключе реестра HKLM Win32PrioritySeparation.

Всякий раз, когда возникает прерывание от таймера, из кванта потока вычитается 3, и так до тех пор, пока он не достигнет нуля. Частота срабатывания таймера зависит от аппаратной платформы. Например, для большинства однопроцессорных x86 систем он составляет 10мс, а на большинстве многопроцессорных x86 систем - 15мс.

В любом случае операционная система должна определить, какой поток выполнять следующим. Выбрав новый поток, операционная система переключает контекст. Эта операция заключается в сохранении параметров выполняемого потока (регистры процессора, указатели на стек ядра и пользовательский стек, указатель на адресное пространство, в котором выполняется поток и др.), и загрузке аналогичных параметров для другого потока, после чего начинается выполнение нового потока.

Планирование в Windows осуществляется на уровне потоков, а не процессов. Это кажется понятным, так как сами процессы не выполняются, а лишь предоставляют ресурсы и контекст для выполнения потоков. Поэтому при планировании потоков, система не обращает внимания на то, какому процессу они принадлежат. Например, если процесс А имеет 10 готовых к выполнению потоков, а процесс Б - два, и все 12 потоков имеют одинаковый приоритет, каждый из потоков получит 1/12 процессорного времени.

Приоритеты

В Windows существует 32 уровня приоритета, от 0 до 31. Они группируются так: 31 - 16 уровни реального времени; 15 - 1 динамические уровни; 0 - системный уровень, зарезервированный для потока обнуления страниц (zero-page thread).

При создании процесса, ему назначается один из шести классов приоритетов:

Real time class (значение 24),

High class (значение 13),

Above normal class (значение 10),

Normal class (значение 8),

Below normal class (значение 6),

и Idle class (значение 4).

В Windows NT/2000/XP можно посмотреть приоритет процесса в Task Manager.

Above normal и Below normal появились начиная с Win2000.

Приоритет каждого потока (базовый приоритет потока) складывается из приоритета его процесса и относительного приоритета самого потока. Есть семь относительных приоритетов потоков:

Normal: такой же как и у процесса;

Above normal: +1 к приоритету процесса;

Below normal: -1;

Highest: +2;

Lowest: -2;

Time critical: устанавливает базовый приоритет потока для Real time класса в 31, для остальных классов в 15.

Idle: устанавливает базовый приоритет потока для Real time класса в 16, для остальных классов в 1.

В следующей таблице показаны приоритеты процесса, относительный и базовый приоритеты потока.

| Приоритет потока | Класс процесса | Класс процесса |
| --- | --- | --- |
|  |  | Idle class | Below normal class | Normal class | Above normal class | High class | Real time class |
| 1 |  | Idle | Idle | Idle | Idle | Idle |  |
| 2 |  | Lowest |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Below ... |  |  |  |  |  |
| 4 | Idle class | Normal | Lowest |  |  |  |  |
| 5 |  | Above ... | Below ... |  |  |  |  |
| 6 | Below normal class | Highest | Normal | Lowest |  |  |  |
| 7 |  |  | Above ... | Below ... |  |  |  |
| 8 | Normal class |  | Highest | Normal | Lowest |  |  |
| 9 |  |  |  | Above ... | Below ... |  |  |
| 10 | Above normal class |  |  | Highest | Normal |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Above ... | Lowest |  |
| 12 |  |  |  |  | Highest | Below ... |  |
| 13 | High class |  |  |  |  | Normal |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Above ... |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Highest |  |
| 15 |  | Time critical | Time critical | Time critical | Time critical | Time critical |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Idle |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Lowest |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Below ... |
| 24 | Real time class |  |  |  |  |  | Normal |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Above ... |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Highest |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Time critical |

Привязка к процессорам

Если операционная система выполняется на машине, где установлено более одного процессора, то по умолчанию, поток выполняется на любом доступном процессоре. Однако в некоторых случаях, набор процессоров, на которых поток может работать, может быть ограничен. Это явление называется привязкой к процессорам (processor affinity). Можно изменить привязку к процессорам программно, через Win32-функции планирования.

Память

Каждому процессу в Win32 доступно линейное 4-гигабайтное (2^32 = 4 294 967 296) виртуальное адресное пространство. Обычно верхняя половина этого пространства резервируется за операционной системой, а вторая половина доступна процессу.

Виртуальное адресное пространство процесса доступно всем потокам этого процесса. Иными словами, все потоки одного процесса выполняются в едином адресном пространстве.

С другой стороны, механизм виртуальной памяти позволяет изолировать процессы друг от друга. Потоки одного процесса не могут ссылаться на адресное пространство другого процесса.

Виртуальная память может вовсе не соответствовать структуре физической памяти. Диспетчер памяти транслирует виртуальные адреса на физические, по которым реально хранятся данные. Поскольку далеко не всякий компьютер в состоянии выделить по 4 Гбайт физической памяти на каждый процесс, используется механизм подкачки (swapping). Когда оперативной памяти не хватает, операционная система перемещает часть содержимого памяти на диск, в файл (swap file или page file), освобождая, таким образом, физическую память для других процессов. Когда поток обращается к странице виртуальной памяти, записанной на диск, диспетчер виртуальной памяти загружает эту информацию с диска обратно в память.

Создание процессов

Создание Win32 процесса осуществляется вызовом одной из таких функций, как CreateProcess, CreateProcessAsUser (для Win NT/2000) и CreateProcessWithLogonW (начиная с Win2000) и происходит в несколько этапов:

- Открывается файл образа (EXE), который будет выполняться в процессе. Если исполняемый файл не является Win32 приложением, то ищется образ поддержки (support image) для запуска этой программы. Например, если исполняется файл с расширением .bat, запускается cmd.exe и т.п.

В WinNT/2000 для отладки программ реализовано следующее. CreateProcess, найдя исполняемый Win32 файл, ищет в SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Option раздел с именем и расширением запускаемого файла, затем ищет в нем параметр Debugger, и если строка не пуста, запускает то, что в ней написано вместо данной программы.

- Создается объект Win32 "процесс".

- Создается первичный поток (стек, контекст и объект "поток").

- Подсистема Win32 уведомляется о создании нового процесса и потока.

- Начинается выполнение первичного потока.

- В контексте нового процесса и потока инициализируется адресное пространство (например, загружаются требуемые DLL) и начинается выполнение программы.

Завершение процессов

Процесс завершается если:

- Входная функция первичного потока возвратила управление.

- Один из потоков процесса вызвал функцию ExitProcess.

- Поток другого процесса вызвал функцию TerminateProcess.

Когда процесс завершается, все User- и GDI-объекты, созданные процессом, уничтожаются, объекты ядра закрываются (если их не использует другой процесс), адресное пространство процесса уничтожается.

Пример 1. Программа создает процесс "Калькулятор".

#include <windows.h> int main(int argc, char* argv[]) { STARTUPINFO si; PROCESS_INFORMATION pi; ZeroMemory( &si, sizeof(si) ); si.cb = sizeof(si); ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) ); if( !CreateProcess( NULL, "c:/windows/calc.exe", NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi)) return 0; // Close process and thread handles. CloseHandle( pi.hProcess ); CloseHandle( pi.hThread ); return 0; }

Создание потоков

Первичный поток создается автоматически при создании процесса. Остальные потоки создаются функциями CreateThread и CreateRemoteThread (только в Win NT/2000/XP).

Завершение потоков

Поток завершается если

- Функция потока возвращает управление.

- Поток самоуничтожается, вызвав ExitThread.

- Другой поток данного или стороннего процесса вызывает TerminateThread.

- Завершается процесс, содержащий данный поток.

Если вы используете в своем приложении LibCMt C run-time библиотеку, Microsoft настоятельно рекомендует вместо Win32 API функций использовать их аналоги из C run-time: _beginthread, _beginthreadex, _endthread и _endthreadex.

Объекты ядра Эти объекты используются системой и пользовательскими приложениями для управления множеством самых разных ресурсов: процессами, потоками, файлами и т.д. Windows позволяет создавать и оперировать с несколькими типами таких объектов, в том числе:

| Kernel object | Объект ядра | Kernel object | Объект ядра |
| --- | --- | --- | --- |
| Access token | Маркер доступа | Module | Подгружаемый модуль (DLL) |
| Change notification | Уведомление об изменениях на диске | Mutex | Мьютекс |
| I/O completion ports | Порт завершения ввода-вывода | Pipe | Канал |
| Event | Событие | Process | Процесс |
| File | Файл | Semaphore | Семафор |
| File mapping | Проекция файла | Socket | Сокет |
| Heap | Куча | Thread | Поток |
| Job | Задание | Timer | Ожидаемый таймер |
| Mailslot | Почтовый слот |  |  |

Объект ядра это, по сути, структура, созданная ядром и доступная только ему. В пользовательское приложение передается только описатель (handle) объекта, а управлять объектом ядра можно с помощью функций Win32 API.

Wait функции

Как можно приостановить работу потока? Существует много способов. Вот некоторые из них.

Функция Sleep() приостанавливает работу потока на заданное число миллисекунд. Если в качестве аргумента вы укажите 0 ms, то произойдет следующее. Поток откажется от своего кванта процессорного времени, однако тут же появится в списке потоков готовых к выполнению. Иными словами произойдет намеренное переключение потоков. (Вернее сказать, попытка переключения. Ведь следующим для выполнения потоком вполне может стать тот же самый.)

Функция WaitForSingleObject() приостанавливает выполнение потока до тех пор, пока не произойдет одно из двух событий:

- истечет таймаут ожидания;

- ожидаемый объект перейдет в сигнальное (signaled) состояние.

По возвращаемому значению можно понять, какое из двух событий произошло. Ожидать с помощью wait-функций можно большинство объектов ядра, например, объект "процесс" или "поток", чтобы определить, когда они завершат свою работу.

Функции WaitForMultipleObjects передается сразу массив объектов. Можно ожидать срабатывания сразу всех объектов или какого-то одного из них.

Пример 2. Программа создает два одинаковых потока и ожидает их завершения. Потоки просто выводят текстовое сообщение, которое передано им при инициализации.

#include <windows.h> #include <process.h> unsigned __stdcall ThreadFunc( void * arg) // Функция потока { char ** str = (char**)arg; MessageBox(0,str[0],str[1],0); _endthreadex( 0 ); return 0; }; int main(int argc, char* argv[]) { char * InitStr1[2] = {"First thread running!","11111"};// строка для первого потока char * InitStr2[2] = {"Second thread running!","22222"};// строка для второго потока unsigned uThreadIDs[2]; HANDLE hThreads[2]; hThreads[0] = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, &ThreadFunc, InitStr1, 0,&uThreadIDs[0]); hThreads[1] = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, &ThreadFunc, InitStr2, 0,&uThreadIDs[1]); // Ждем, пока потоки не завершат свою работу WaitForMultipleObjects(2, hThreads, TRUE, INFINITE ); // Set no time-out // Закрываем дескрипторы CloseHandle( hThreads[0] ); CloseHandle( hThreads[1] ); return 0; }

Синхронизация потоков

Работая параллельно, потоки совместно используют адресное пространство процесса. Также все они имеют доступ к описателям (handles) открытых в процессе объектов. А что делать, если несколько потоков одновременно обращаются к одному ресурсу или необходимо как-то упорядочить работу потоков? Для этого используют объекты синхронизации и соответствующие механизмы.

Мьютексы.

Мьютексы (Mutex) это объекты ядра, которые создаются функцией CreateMutex(). Мьютекс бывает в двух состояниях - занятом и свободном. Мьютексом хорошо защищать единичный ресурс от одновременного обращения к нему разными потоками.

Пример 3. Допустим, в программе используется ресурс, например, файл или буфер в памяти. Функция WriteToBuffer() вызывается из разных потоков. Чтобы избежать коллизий при одновременном обращении к буферу из разных потоков, используем мьютекс. Прежде чем обратиться к буферу, ожидаем <освобождения> мютекса.

HANDLE hMutex; int main() { hMutex = CreateMutex( NULL, FALSE, NULL); // Создаем мьютекс в свободном состоянии ... // Создание потоков, и т.д. ... } BOOL WriteToBuffer() { DWORD dwWaitResult; // Ждем освобождения мьютекса перед тем как обратиться к буферу. dwWaitResult = WaitForSingleObject( hMutex, 5000L); // 5 секунд на таймаут if (dwWaitResult == WAIT_TIMEOUT) // Таймаут. Мьютекс за это время не освободился. { return FALSE; } else // Мьютекс освободился, и наш поток его занял. Можно работать. { Write_to_the_buffer(). ... ReleaseMutex(hMutex); // Освобождаем мьютекс. } return TRUE; }

Семафоры.

Семафор (Semaphore) создается функцией CreateSemaphore(). Он очень похож на мьютекс, только в отличие от него у семафора есть счетчик. Семафор открыт если счетчик больше 0 и закрыт, если счетчик равен 0. Семафором обычно "огораживают" наборы равнозначных ресурсов (элементов), например очередь, список и т.п.

Пример 4. Классический пример использования семафора это очередь элементов, которую обрабатывают несколько потоков. Потоки "разбирают" элементы из очереди. Если очередь пуста, потоки должны "спать", ожидая появления новых элементов. Для учета элементов в очереди используется семафор.

class CMyQueue { HANDLE m_hSemaphore; // Семафор для учета элементов очереди // Описание других объектов для хранения элементов очереди public: CMyQueue() { m_hSemaphore = CreateSemaphore(NULL, 0, 1000, NULL); //начальное значение счетчика = 0 //максимальное значение = 1000 // Инициализация других объектов } ~CMyQueue() { CloseHandle( m_hSemaphore); // Удаление других объектов } void AddItem(void * NewItem) { // Добавляем элемент в очередь // Увеличиваем счетчик семафора на 1. ReleaseSemaphore(m_hSemaphore,1, NULL); } void GetItem(void * Item) { // Если очередь пуста, то потоки, вызвавшие этот метод, // будут находиться в ожидании... WaitForSingleObject(m_hSemaphore,INFINITE); // Удаляем элемент из очереди } };

Замечание. В этом примере мы считаем, что сами процедуры добавления элемента в очередь и удаления из очереди безопасны с точки зрения многопоточности. Не будем пока касаться деталей их реализации. Подробнее мы рассмотрим это в примере 9.

События.

События (Event), также как и мьютексы имеют два состояния - установленное и сброшенное. События бывают со сбросом вручную и с автосбросом. Когда поток дождался (wait-функция вернула управление) события с автосбросом, такое событие автоматически сбрасывается. В противном случае событие нужно сбрасывать вручную, вызвав функцию ResetEvent(). Допустим, сразу несколько потоков ожидают одного и того же события, и событие сработало. Если это было событие с автосбросом, то оно позволит работать только одному потоку (ведь сразу же после возврата из его wait-функции событие сбросится автоматически!), а остальные потоки останутся ждать. Если же это было событие со сбросом вручную, то все потоки получат управление, а событие так и останется в установленном состоянии, пока какой-нибудь поток не вызовет ResetEvent().

Пример 5. Вот еще один пример многопоточного приложения. Программа имеет два потока; один готовит данные, а второй отсылает их на сервер. Разумно распараллелить их работу. Здесь потоки должны работать по очереди. Сначала первый поток готовит порцию данных. Потом второй поток отправляет ее, а первый тем временем готовит следующую порцию и т.д. Для такой синхронизации понадобится два event'а с автосбросом.

unsigned __stdcall CaptureThreadFunc( void * arg) // Поток, готовящий данные { while (bSomeCondition) { WaitForSingleObject(m_hEventForCaptureTh,INFINITE); // Ждем своего события ... // Готовим данные SetEvent(hEventForTransmitTh); // Разрешаем работать второму потоку } _endthreadex( 0 ); return 0; }; unsigned __stdcall TransmitThreadFunc( void * arg) // Поток, отсылающий данные. { while (bSomeCondition) { WaitForSingleObject(m_hEventForTransmitTh,INFINITE); // Ждем своего события ... // Данные готовы, формируем из них пакет для отправки SetEvent(hEventForCaptureTh); // Разрешаем работать первому потоку, а сами... ... // отправляем пакет } _endthreadex( 0 ); return 0; }; int main(int argc, char* argv[]) // Основной поток { // Создаем два события с автосбросом, со сброшенным начальным состоянием hEventForCaptureTh = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL); hEventForTransmitTh = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL); // Создаем потоки hCaptureTh = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, &CaptureThreadFunc, 0, 0,&uTh1); hTransmitTh = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, &TransmitThreadFunc, 0, 0,&uTh2); // Запускаем первый поток SetEvent(hEventForCaptureTh); .... }

Пример 6. Другой пример. Программа непрерывно в цикле производит какие-то вычисления. Нужно иметь возможность приостановить на время ее работу. Допустим, это просмотрщик видео файлов, который в цикле, кадр за кадром отображает информацию на экран. Не будем вдаваться в подробности видео функций. Реализуем функции Pause и Play для программы. Используем событие со сбросом вручную.

// Главная функция потока, которая в цикле отображает кадры unsigned __stdcall VideoThreadFunc( void * arg) { while (bSomeCondition) { WaitForSingleObject(m_hPauseEvent,INFINITE); // Если событие сброшено, ждем ... // Отображаем очередной кадр на экран } _endthreadex( 0 ); return 0; }; void Play() { SetEvent(m_hPauseEvent); }; void Pause() { ResetEvent(m_hPauseEvent); };

Функция PulseEvent() устанавливает событие и тут же переводит его обратно в сброшенное состояние; ее вызов равнозначен последовательному вызову SetEvent() и ResetEvent(). Если PulseEvent вызывается для события со сбросом в ручную, то все потоки, ожидающие этот объект, получают управление. При вызове PulseEvent для события с автосбросом пробуждается только один из ждущих потоков. А если ни один из потоков не ждет объект-событие, вызов функции не дает никакого эффекта.

Пример 7. Реализуем функцию NextFrame() для предыдущего примера для промотки файла вручную по кадрам.

void NextFrame() { PulseEvent(m_hPauseEvent); };

Ожидаемые таймеры

Пожалуй, ожидаемые таймеры - самый изощренный объект ядра для синхронизации. Появились они, начиная с Windows 98. Таймеры создаются функцией CreateWaitableTimer и бывают, также как и события, с автосбросом и без него. Затем таймер надо настроить функцией SetWaitableTimer. Таймер переходит в сигнальное состояние, когда истекает его таймаут. Отменить "тиканье" таймера можно функцией CancelWaitableTimer. Примечательно, что можно указать callback функцию при установке таймера. Она будет выполняться, когда срабатывает таймер.

Пример 8. Напишем программу-будильник используя WaitableTimer'ы. Будильник будет срабатыват раз в день в 8 утра и "пикать" 10 раз. Используем для этого два таймера, один из которых с callback-функцией.

#include <process.h> #include <windows.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #define HOUR (8) // время, когда срабатывает будильник (только часы) #define RINGS (10) // сколько раз пикать HANDLE hTerminateEvent ; // callback функция таймера VOID CALLBACK TimerAPCProc(LPVOID, DWORD, DWORD) { Beep(1000,500); // звоним! }; // функция потока unsigned __stdcall ThreadFunc(void *) { HANDLE hDayTimer = CreateWaitableTimer(NULL,FALSE,NULL); HANDLE hAlarmTimer = CreateWaitableTimer(NULL,FALSE,NULL); HANDLE h[2]; // мы будем ждать эти объекты h[0] = hTerminateEvent; h[1] = hDayTimer; int iRingCount=0; // число "звонков" int iFlag; DWORD dw; // немного помучаемся со временем, //т.к. таймер принимает его только в формате FILETIME LARGE_INTEGER liDueTime, liAllDay; liDueTime.QuadPart=0; // сутки в 100-наносекундных интервалах = 10000000 * 60 * 60 * 24 = 0xC92A69C000 liAllDay.QuadPart = 0xC9; liAllDay.QuadPart=liAllDay.QuadPart << 32; liAllDay.QuadPart ¦= 0x2A69C000; SYSTEMTIME st; GetLocalTime(&st); // узнаем текущую дату/время iFlag = st.wHour > HOUR; // если назначенный час еще не наступил, //то ставим будильник на сегодня, иначе - на завтра st.wHour = HOUR; st.wMinute = 0; st.wSecond =0; FILETIME ft; SystemTimeToFileTime( &st, &ft); if (iFlag) ((LARGE_INTEGER *)&ft)->QuadPart = ((LARGE_INTEGER *)&ft)->QuadPart +liAllDay.QuadPart ; LocalFileTimeToFileTime(&ft,&ft); // Устанавливаем таймер, // он будет срабатывать раз в сутки (24*60*60*1000ms), // начиная со следующего "часа пик" - HOUR SetWaitableTimer(hDayTimer, (LARGE_INTEGER *) &ft, 24*60*60000, 0, 0, 0); do { dw = WaitForMultipleObjectsEx(2,h,FALSE,INFINITE,TRUE); if (dw == WAIT_OBJECT_0 +1) // сработал hDayTimer { // Устанавливаем таймер, он будет вызывать callback ф-ию раз в секунду, // начнет с текущего момента SetWaitableTimer(hAlarmTimer, &liDueTime, 1000, TimerAPCProc, NULL, 0); iRingCount=0; } if (dw == WAIT_IO_COMPLETION) // закончила работать callback ф-ия { iRingCount++; if (iRingCount==RINGS) CancelWaitableTimer(hAlarmTimer); } }while (dw!= WAIT_OBJECT_0); // пока не сработало hTerminateEvent крутимся в цикле // закрывае handles, выходим CancelWaitableTimer(hDayTimer); CancelWaitableTimer(hAlarmTimer); CloseHandle(hDayTimer); CloseHandle(hAlarmTimer); _endthreadex( 0 ); return 0; }; int main(int argc, char* argv[]) { // это событие показывае потоку когда надо завершаться hTerminateEvent = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL); unsigned uThreadID; HANDLE hThread; // создаем поток hThread = (HANDLE)_beginthreadex( NULL, 0, &ThreadFunc, 0, 0,&uThreadID); puts("Press any key to exit."); // ждем any key от пользователя для завершения программы getch(); // выставляем событие SetEvent(hTerminateEvent); // ждем завершения потока WaitForSingleObject(hThread, INFINITE ); // закрываем handle CloseHandle( hThread ); return 0; }

Критические секции. Синхронизация в пользовательском режиме.

Критическая секция гарантирует вам, что куски кода программы, огороженные ей, не будут выполняться одновременно. Строго говоря, критическая секция не является объектом ядра. Она представляет собой структуру, содержащую несколько флагов и какой-то (не важно) объект ядра. При входе в критическую секцию сначала проверяются флаги, и если выясняется, что она уже занята другим потоком, то выполняется обычная wait-функция. Критическая секция примечательна тем, что для проверки, занята она или нет, программа не переходит в режим ядра (не выполняется wait-функция) а лишь проверяются флаги. Из-за этого считается, что синхронизация с помощью критических секций наиболее быстрая. Такую синхронизацию называют "синхронизация в пользовательском режиме".

Пример 9. Снова рассмотрим очередь элементов. Один из вариантов ее реализации - двусвязный список. С точки зрения многопоточности, опасными являются операции добавления и удаления элементов из очереди. Существует вероятность, что несколько потоков одновременно начнут перестраивать указатели и связность очереди нарушится. Чтобы этого избежать, используем критическую секцию.

typedef ... ItemData; // Элемент очереди: данные и два указателя на предыдущий и следующий элементы typedef struct _ItemStruct { ItemData data; struct _ItemStruct * prev,*next; } Item; // Описание класса "Очередь" class CMyQueue { CRITICAL_SECTION m_crisec; // Критическая секция Item * m_Begin; // Указатель на первый элемент Item * m_End; // Указатель на последний элемент int m_Count; // Количество элементов public: CMyQueue() { // Инициализируем критическую секцию InitializeCriticalSection(&m_crisec); // Инициализируем переменные m_Count = 0; m_Begin = m_End = NULL; } ~CMyQueue() { // Удаляем все элементы очереди while(m_Count) GetItem(); // Удаляем критическую секцию DeleteCriticalSection(&m_crisec); } void AddItem(ItemData data) { Item * NewItem; Item * OldFirstItem; NewItem = new Item(); // New item NewItem->next = NULL; NewItem->prev = NULL; NewItem->data = data; // ------------------------ Этот кусок не может выполняться параллельно EnterCriticalSection(&m_crisec); // Заходим в к.с. (ждем входа) OldFirstItem = m_Begin; m_Begin = NewItem; NewItem->next = OldFirstItem; if (OldFirstItem) OldFirstItem->prev = NewItem; else m_End = NewItem; m_Count++; LeaveCriticalSection(&m_crisec); // Выходим из к.с. // ------------------------ Этот кусок не может выполняться параллельно } ItemData GetItem() { ItemData data; // ------------------------ Этот кусок не может выполняться параллельно EnterCriticalSection(&m_crisec); // Заходим в к.с. (ждем входа) if (!m_End) data = NULL; else { data = m_End->data ; if (m_End->prev ) { m_End->prev ->next = NULL; m_End = m_End->prev ; } else { m_End = NULL; m_Begin = NULL; } m_Count --; } LeaveCriticalSection(&m_crisec); // Выходим из к.с. // ------------------------ Этот кусок не может выполняться параллельно return data; }; };

Синхронизация процессов

Описатели объектов ядра зависимы от конкретного процесса (process specific). Проще говоря, handle объекта, полученный в одном процессе, не имеет смысла в другом. Однако существуют способы работы с одними и теми же объектами ядра из разных процессов.

Во-первых, это наследование описателя. При создании объекта можно указать будет ли его описатель наследоваться дочерними (порожденными этим процессом) процессами.

Во-вторых, дублирование описателя. Функция DuplicateHandle дублирует описатель объекта одного процесса в другой, т.е. по сути, берет запись в таблице описателей одного процесса и создает ее копию в таблице другого.

И, наконец, именование объекта ядра. При создании объекта ядра для синхронизации (мьютекса, семафора, ожидаемого таймера или события) можно задать его имя. Оно должно быть уникальным в системе. Тогда другой процесс может открыть этот объект ядра, указав в функции Open…(OpenMutex, OpenSemaphore, OpenWaitableTimer, OpenEvent) это имя.

На самом деле, при вызове функции Create... () система сначала проверяет, не существует ли уже объект ядра с таким именем. Если нет, то создается новый объект. Если да, ядро проверяет тип этого объекта и права доступа. Если типы не совпадают или же вызывающий процесс не имеет полных прав на доступ к объекту, вызов Create… функции заканчивается неудачно и возвращается NULL. Если все нормально, то просто создается новый описатель (handle) существующего уже объекта ядра. По коду возврата функции GetLastError() можно понять что произошло: создался новый объект или Create() вернула уже существующий.

Поэтому, синхронизировать потоки внутри разных процессов можно точно также как и в пределах одного. Нужно только правильно передать описатель синхронизирующего объекта от одного процесса к другому любым из перечисленных выше способов.

Пример 10. Многие приложения при запуске проверяют, запущен ли еще один экземпляр этой программы. Стандартный способ реализации этой проверки - использование поименованного Мьютекса.

int main(int argc, char* argv[]) { HANDLE Mutex; Mutex = CreateMutex(NULL,FALSE,"MyMutex"); if (ERROR_ALREADY_EXISTS == GetLastError()) // Такой мьютекс уже кем-то создан... { MessageBox(0,"Приложение уже запущено","Error",0); CloseHandle( Mutex); exit(0); } ... }

Взаимодействие между процессами

Потоки одного процесса не имеют доступа к адресному пространству другого процесса. Однако существуют механизмы для передачи данных между процессами.

Разделяемая память

Как уже говорилось, система виртуальной памяти в Win32 использует файл подкачки - swap file (или файл размещения - page file), имея возможность преобразования страниц оперативной памяти в страницы файла на диске и наоборот. Система может проецировать на оперативную память не только файл размещения, но и любой другой файл. Приложения могут использовать эту возможность. Это может использоваться для обеспечения более быстрого доступа к файлам, а также для совместного использования памяти.

Такие объекты называются проекциями файлов (на оперативную память) (file-mapping object). Для создания проекции файла сначала вызывается функция CreateFileMapping(). Ей передается дескриптор (уже открытого) файла или указывается, что нужно использовать page file операционной системы. Кроме этого, в параметрах ей передается флаг защиты, максимальный размер проекции и имя объекта. Затем вызывается функция MapViewOfFile(). Она отображает представление файла (view of a file) в адресное пространство процесса. По окончании работы вызывается функция UnmapViewOfFile(). Она освобождает память и записывает данные в файл (если это не файл подкачки). Чтобы записать данные на диск немедленно, используется функция FlushViewOfFile(). Проекция файла, как и другие объекты ядра, может использоваться другими процессами через наследование, дублирование дескриптора или по имени.

Пример 11. Вот пример программы, которая создает проекцию в page file и записывает в нее данные.

#include <windows.h> void main() { HANDLE hMapping; char* lpData; char* lpBuffer; ... //Создание или открытие существующей проекции файла hMapping = CreateFileMapping( (HANDLE)(-1), // используем page file NULL, PAGE_READWRITE, 0, 0x0100, "MyShare"); if (hMapping == NULL) exit(0); // Размещаем проекцию hMapping в адресном пространстве нашего процесса; // lpData получает адрес размещения lpData = (char*) MapViewOfFile(hMapping, FILE_MAP_ALL_ACCESS,0,0,0); if (lpData == NULL) exit(0); // Копируем в проекцию данные memcpy ( lpData , lpBuffer ); ... // Заканчиваем работу. Освобождаем память. UnmapViewOfFile(lpData); // Закрываем объект ядра CloseHandle(hMapping); };

Прочие механизмы (сокеты, pipe)

Кроме разделяемой памяти, в Windows есть и другие способы передачи информации между процессами, например, каналы, поименованные каналы и сокеты. Все они имеют сходный принцип и представляют собой своеобразный канал или соединение, "трубу", соединяющую процессы. Программа, имея один конец такого соединения, может читать и/или писать в него данные, обмениваясь таким образом информацией с программой на другом конце.

Каналы используются для пересылки данных в одном направлении между дочерним и родительским процессами или между двумя дочерними процессами. Операции чтения/записи в канал похожи на подобные операции при работе с файлами.

Поименованные каналы используются для двустороннего обмена данными между процессом-сервером и одним или несколькими процессами-клиентами. Как и анонимные каналы, они используют файлоподобный интерфейс, но, в отличие от первых, пригодны также для обмена данными по сети.

Сокет - это абстрактный объект для обозначения одного из концов сетевого соединения, в том числе и через Internet. Сокеты Windows бывают двух типов: сокеты дейтаграмм и сокеты потоков. Интерфейс Windows Sockets (WinSock) основан на BSD-версии сокетов, но в нем имеются также расширения, специфические для Windows.

Сообщения в Windows (оконные сообщения)

Говоря о Windows нельзя не упомянуть о таких понятиях как windows (окна), messages (сообщения), message queue (очередь сообщений) и т.д.

Window - это (прямоугольная) область экрана в которой приложение отображает информацию (если оно видимо, конечно) и получает информацию от пользователя. Окна принадлежат потокам. Поток, создавший окно считается владельцем этого окна. Поток может быть владельцем нескольких окон.

Окна управляются сообщениями. Все события, происходящие с окном, сопровождаются посылкой ему сообщений: создание и уничтожение окна, ввод с клавиатуры, перемещение мыши, перерисовка и перемещение окна и т.д. Сообщения окну могут посылаться как самой системой, так и пользовательскими приложениями. Каждому окну приписана функция, называемая оконной процедурой (window procedure), которая и вызывается при обработке сообщения.

Сообщения можно посылать не только окну, но и самому потоку. Каждый поток, владеющий окном, имеет очередь сообщений. Как правило, поток, владеющий окнами, только тем и занимается, что обрабатывает сообщения, посылаемые его окнам.

Если описатели объектов ядра процессо-зависимы, то описатели окон уникальны в пределах Deskop. Поэтому одному процессу не составляет никакого труда получить и использовать описатель окна принадлежащему потоку другого процесса.

Посылка же сообщений из одного приложения другому есть не что иное, как один из способов межпроцессного общения.

Пример 12. Программа находит окно с заголовком “Калькулятор” и закрывает его, посылая сообщение WM_CLOSE.

#include <windows.h> int main(int argc, char* argv[]) { HWND hwnd = FindWindow( NULL , "Калькулятор"); if (NULL != hwnd) PostMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0 ); return 0; }

Тема оконных сообщений в Windows весьма обширна и требует для рассмотрения, по крайней мере, отдельной статьи.

Заключение

В этой статье коротко были рассмотрены основные моменты многозадачной работы в Windows: создание и завершение процессов, синхронизация и межпроцессное общение.

Статья ни в коем случае не претендует на полноту и предназначена дать лишь общие сведения или указать направление для поиска нужной информации в огромной документации. Чтобы узнать более подробно о приведенных в статье объектах и функциях, читайте первоисточники:

- Microsoft Platform SDK

- Jeffrey Richter. Programming Applications for Microsoft® Windows. ISBN 1-57231-996-8

- Соломон, Руссинович. Внутреннее устройство MS Windows 2000. ISBN 5-7502-0136-8

Скачать эту статью в PDF формате (Скачано 4563 раз)

Статья написана специально для http://www.uinc.ru Автор: TN Все документы и программы на этом сайте собраны ТОЛЬКО для образовательных целей, мы не отвечаем ни за какие последствия, которые имели место как следствие использования этих материалов\программ. Вы используете все вышеперечисленное на свой страх и риск. Любые материалы с этого сайта не могут быть скопированы без разрешения автора или администрации.

| [network & security news] [RSS] [articles, programing info] [uinC info board] [links, soft & more...] [soft archive] | [home] Начало формы |
| --- | --- |
| Underground InformatioN Center [&articles] Choose style: Конец формы |

| Hosted by: Void.Ru | CopyLeft UInC |
| --- | --- |

# Системные объекты ОС Windows для синхронизации параллельной работы потоков. Пример (фрагмент) программы использования одного из объектов синхронизации (по заданию комиссии).

| Добавил: | DMT |
| --- | --- |
| Дата создания: | 30 декабря 2007 [18:58] |
| Дата обновления: | 9 января 2008 [23:54] |
| Просмотров: | 1181 последний сегодня[21:42] |
| Комментариев: | 2 |
| Вопрос 7. Системные объекты ОС Windows для синхронизации параллельной работы потоков. Пример (фрагмент) программы использования одного из объектов синхронизации (по заданию комиссии). Многозадачная и многопоточная среда Win32 предоставляет широкие возможности для написания высокоэффективных приложений. Однако написание приложений, использующих многопоточность и взаимодействующих друг с другом, при неаккуратном программировании может привести к их неверной работе, неоправданной загрузке и даже к блокировке всей операционной системы. Во избежание этого следуйте нижеприведенным рекомендациям: Если приложения или потоки одного процесса изменяют общий ресурс — защищайте доступ к нему при помощи критических секций или мьютексов. Если доступ осуществляется только на чтение — защищать ресурс не обязательно Критические секции более эффективны, но применимы только внутри одного процесса; мьютексы могут использоваться для синхронизации между процессами. Используйте семафоры для ограничения количества обращений к одному ресурсу. Используйте события (event) для информирования потока о наступлении какого-либо события. Если разделяемый ресурс — 32-битная переменная, то для синхронизации доступа к нему можно использовать функции, обеспечивающие разделяемый доступ к переменным. Многие объекты Win32 позволяют организовать эффективное слежение за своим состоянием при помощи функций ожидания. Это наиболее эффективный с точки зрения расхода системных ресурсов метод. Если ваш поток создает (даже неявно, при помощи CoInitialize или функций DDE) окна, то он должен обрабатывать сообщения. Не используйте в таком потоке функции, не позволяющие прервать ожидание по приходу сообщения с большим или неограниченным периодом ожидания. Используйте функции MsgWaitForXXX. Критические секции должны работать быстрее. Это по преимуществам. Обычное использование критических секций - обеспечить доступ к разделяемым ресурсам в пределах одного процесса. Критические секции и мьютексы - это не все объекты синхронизации в Win32, есть еще и семафоры, и события. Да и любой другой объект ядра (а к ним относятся потоки, процессы и даже файлы и т.д.) может быть в ряде случаев использован, как объект синхронизации - например, для вызова функций из семейства WaitFor... У каждого такого объекта - свои особенности, своя область применения. Критические секции - это просто и быстро, но в пределах одного процесса. Мьютексы позволяют синхронизировать потоки разных процессов. Семафоры имеют счетчик пользователей. И т.д. То есть, Win32 просто дает программисту широкий набор для выбора. Разве это плохо? Основными типами объектов синхронизации являются события ( events ), мьютексы ( mutexes ) и семафоры ( semaphores ). 1. Событие ( event ) - это флаг общего доступа для нескольких потоков. Существует несколько типов событий, каждый из которых предназначен для конкретной цели. Событие находится в сигнальном состоянии в случае, если соответствующий флаг установлен. События могут быть мануальными ( manual ) и единичными ( single ), соответственно оповещающие о том что событие произошло либо множество потоков сразу, либо единственный поток, после чего событие сбрасывается системой автоматически. Тип события указывается при его создании. Вызов Назначение CreateEvent OpenEvent SetEvent ResetEvent PulseEvent Создает событие или открывает уже существующее событие Открывает существующее событие Устанавливает событие (переводит его в сигнальное состояние) Сбрасывает событие Переводит событие в сигнальное состояние на период времени, пока на это событие не прореагируют все ожидающие его потоки; после чего событие сбрасывается 2. Мьютекс ( mutex , mutual exclusion — взаимное исключение). Поток может получить мьютекс в собственное владение. При этом другие потоки не смогут завладеть мьютексом до тех пор, пока первый поток не освободит его. Таким образом, в любой момент времени мьютекс может принадлежать только одному потоку, что исключает конфликты между потоками. Вместе с тем поток, являющийся владельцем мьютекса , может попытаться стать владельцем мьютекса повторно. Если поток присваивал себе мьютекс несколько раз, он обязан освободить его такое же количество раз и это расценивается как одно o бpaщение . Вызовы, предназначенные для работы с мьютексами , перечислены в таблице. Мьютекс находится в сигнальном состоянии в случае, если он никому не принадлежит. Если мьютекс больше не нужен, вы можете освободить его при помощи вызова ReleaseMutex . Вызов Предназначение CreateMutex OpenMutex ReleaseMutex Создает новый мьютекс или открывает уже существующий Открывает существующий мьютекс Освобождает мьютекс и делает его доступным для других потоков 3. Семафор — это объект синхронизации содержащий в себе счетчик. При создании семафора необходимо указать начальное значение счетчика. Каждый раз, когда поток использует семафор, значение счетчика уменьшается на единицу. Когда значение счетчика становится равным нулю, семафор становится недоступным для каких-либо потоков. Семафор находится в сигнальном состоянии, если его счетчик больше нуля. Чтобы освободить занятый вами ранее семафор, используйте вызов ReleaseSemaphore . При этом счетчик семафора будет увеличен на единицу. Вызов Назначение CreateSemaphore OpenSemaphore ReleaseSemaphore Создает новый семафор или открывает существующий Открывает существующий семафор Добавляет некоторое значение (обычно 1) к счетчику семафора, делая его доступным для большего количества потоков Другие объекты синхронизации Критические секции работают приблизительно как мьютексы , однако их нельзя использовать для синхронизации работы нескольких процессов. Критическая секция ограничивает доступ к некоторому участку кода для нескольких потоков, принадлежащих одному и тому же процессу, работают быстрее, чем мьютексы . Чтобы использовать критическую секцию, необходимо создать в глобальной памяти переменную CRITICAL_SECTION. После этого программа должна один раз обратиться к функции InitializeCriticalSection . В начале участка кода, доступ к которому требуется ограничить, необходимо разместить обращение к функции EnterCriticalSection . В конце критического участка кода следует разместить обращение к функции LeaveCriticalSection . Блокированные переменные. Windows позволяет организовать работу программы таким образом, чтобы к некоторым переменным в любой момент времени мог обращаться только один поток. Для этого служат так называемые блокированные вызовы. Например, вызов InternetlockedIncrement . Таймер синхронизации ( waitable timer ) является еще одним способом вызова функции АРС. Оповещение об изменении ( change notification ) — это специальный объект, который переходит в сигнальное состояние в случае, если содержимое дискового каталога изменяется. Чтобы создать оповещение об изменении, необходимо обратиться к функции F i ndFirstChangeNotification . Дискриптор консоли переходит в сигнальное состояние в случае, если в стандартном потоке ввода находятся данные, которые необходимо прочитать. Пример (фрагмент) программы использования одного из объектов синхронизации (по заданию комиссии). Листинг 1. Программа, иллюстрирующая работу с единичными событиями . Код на C++ #include <windows.h> #include <iostream.h> void main(int argc, char *argv[]) { // создаем или открываем имеющееся HANDLE ev=CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, "nt5bbevent"); if (argc==1) { cout<<"Подо ... ... ... // Хотите весь исходник??? Поучайствуйте в развитии проекта <> При использовании обязательна ссылка на http://DMTSoft.ru Это лишь половина исходника. Для получения полного кода - поучавствуйте в развитии проекта [Прочтите подробные сведения] Листинг 2. Тестирование работы с мьютексом . Код на C++ #include <windows.h> #include <iostream.h> void main() { HANDLE mtx=CreateMutex(NULL, FALSE, "NT5BBMTX"); cout<<"Проверить мьютекс\n"; cout.flush(); WaitForSingle ... ... ... // Хотите весь исходник??? Поучайствуйте в развитии проекта При использовании обязательна ссылка на http://DMTSoft.ru Это лишь половина исходника. Для получения полного кода - поучавствуйте в развитии проекта [Прочтите подробные сведения] Листинг 3. Демонстрация работы семафора . Код на C++ #include <windows.h> #include <iostream.h> void main() { HANDLE sem=CreateSemaphore(NULL, 3, 3, "nt5bbsem"); //семафор со счетчиком = 3 cout<<"Проверить состояние семафора\n"; cout.flush(); WaitFo ... ... ... // Хотите весь исходник??? Поучайствуйте в развитии проекта При использовании обязательна ссылка на http://DMTSoft.ru Это лишь половина исходника. Для получения полного кода - поучавствуйте в развитии проекта [Прочтите подробные сведения] |

### Комментарии для "Вопрос 7. Системные объекты ОС Windows для синхронизации параллельной работы потоков. Пример (фрагмент) программы использования одного из объектов синхронизации (по заданию комиссии)."

| Пользователь: ruslan Сообщений: 23 Статус: Незримый Зарегистрирован: 5 января 2008 [2:42] Был:29 января 2008 [21:23] | Дата: 10 января 2008 [1:02] Сообщение № 1 |
| --- | --- |
|  | События. Возможно, что при выполнении двух потоков один из них должен ожидать возникновения некоторой ситуации, например, окончания вычисления другим потоком некоторой переменной. Для того чтобы сообщить потокам или процессам о возникновении определенной ситуации, используются события. Создание объекта события производится с помощью функции HANDLE CreateEvent(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpAttr, BOOL Manual, BOOL Initial, LPSTR lpszName), где параметр lpAttr является указателем на структуру атрибутов доступа. Если также атрибуты не используются, то lpAttr = NULL. Значение параметра Manual определяет, что необходимо сделать с объектом события после того, как событие произошло. Если это значение равно TRUE (не нуль), то событие может быть сброшено только при помощи вызова функции ResetEvent(). В противном случае событие сбрасывается автоматически после того, как к нему получает доступ какой-нибудь ожидающий этого события процесс. Значение Initial задает начальное состояние события. Если оно равно TRUE, то событие сразу устанавливается. Если оно равно FALSE, то событие инициализируется как сброшенное. Параметр lpszName является указателем на строку, содержащую имя события. Любой поток может установить это событие при помощи вызова SetEvent или сбросить (очистить) его при помощи вызова ResetEvent. Если собы¬тие установлено, оно останется в этом состоянии сколь угодно долгое время, вне зависимости от того, сколько потоков ожидают установки этого события. Если вы обратитесь к функции PulseEvent, все потоки, ожидающие этого события, по¬лучат сообщение о том, что событие произошло. После этого событие автомати¬чески сбросится. События представляют собой глобальные системные объекты, доступные всем процессам в системе. Поэтому, если разные процессы открывают объект события, задавая одно и то же имя, то используется один и тот же системный объект. Параметр lpszName может быть равен NULL, и в этом случае объект события определяется как локальный для данного процесса. Функция CreateEvent() возвращает дескриптор созданного объекта события либо NULL при возникновении ошибки. Семафор представляет собой счетчик, который считается свободным, если значение счетчика больше нуля, и занятым при нулевом значении. При создании семафора задаются его максимально допустимое и начальное состояния. Ожидающие функции WaitFor... уменьшают значение свободного семафора на 1, если счетчик ненулевой, или переходят в режим ожидания до тех пор пока кто-либо не увеличит значение семафора. Увеличение счетчика осуществляется функцией ReleaseSemaphore. Создать объект семафор можно с помощью функции HANDLE CreateSemaphore (LPSECURITY_ATTRIBUTES lpAttr, LONG InitialCount, LONG MaxCount, LPSTR lpszName), где: • lpAttr – указатель на структуру, определяющую атрибуты доступа (например, SEMAPHORE_ALL_ACCESS), он равен NULL, если атрибуты доступа не используются; • InitialCount – начальное значение счетчика семафора; если это значение равно нулю, то с самого начала все объекты, ожидающие семафор, будут блокированы, пока семафор не будет освобожден; • MaxCount – количество задач, которые могут иметь одновременный доступ к объекту, с которым связан семафор; иными словами, MaxCount – это максимальное значение счетчика семафора; если MaxCount = 1, то семафор называется мьютексом; • lpszName – указатель на строку, задающую имя семафора; если два различных процесса открывают семафор, задавая одно и то же имя, то используется один и тот же семафор, следовательно, в этом случае семафор может служить способом синхронизации процессов; если lpszName = NULL, то семафор создается как локальный для данного процесса. Функция CreateSemaphore() при успешном завершении возвращает дескриптор созданного семафора, а при возникновении ошибки – NULL. Операцию увеличения значения счетчика выполняет функция BOOL ReleaseSemaphore(HANDLE hSema, LONG Count, LPLONG lpPrevCount). Эта функция «освобождает» семафор, позволяя использовать его другому процессу или потоку. Параметр hSema является дескриптором семафора. Параметр Count равен значению, на которое увеличивается счетчик семафора. Обычно оно равно единице. Параметр lpPrevCount равен указателю на переменную типа LONG, в которую будет записано предыдущее значение счетчика семафора. Функция возвращает ненулевое значение при успешном завершении и нуль – при возникновении ошибки. Мьютексы – объекты исключительного владения, могут быть использованы в одно время не более чем одним потоком. Мьютексы могут быть использованы для межпроцессного взаимодействия. Мьютексы также называют бинарными семафорами, т.к. счетчик такого семафора принимает значения 0 и 1. Создание мьютекса осуществляется функцией HANDLE CreateMutex (LPSECURITY_ATTRIBUTES lpAddr, BOOL InitialCount, LPSTR lpszName), параметры которой имеют те же значения, что и параметры создания семафора. Эта функция отличается параметром InitialCount (равным false или true). Для захвата мьютекса используется ожидающая функция WaitFor..., а для освобождения - функция ReleaseMutex. CreateMutex можно указать, чтобы он создавался сразу в занятом состоянии. Таймер синхронизации. Одним из способов вызова функции АРС (Asynchronous Procedure Call) является таймер синхронизации (waitable timer). Для создания нового или открытия уже существующего тай¬мера синхронизации можно использовать функции CreateWaitableTimer и OpenWaitableTimer. Таймер переходит в сигнальное состояние в момент, когда истекает соответствующий ему временной интервал. Таймер синхронизации можно настроить таким образом, что в момент истечения его периода времени происхо¬дит вызов функции АРС в некотором потоке. Как и в других подобных случаях, вызов АРС не сработает до тех пор, пока целевой поток не перейдет в насторо¬женное состояние. HANDLE CreateWaitableTimer(LPSECURITY_ATTRIBUTES lpTimerAttributes, BOOL bManualReset, LPCTSTR lpTimerName) lpTimerAttributes – указатель на структуру, определяющую атрибуты доступа; bManualReset – если TRUE, то таймер является сбрасываемым вручную уведомляющим таймером, иначе получится синхронизирующий таймер; lpTimerName – имя объекта таймера. Вызовы CreateWaitableTimer и OpenWaitableTimer возвращают дескриптор таймера. Чтобы начать отсчет времени таймером, необходимо обратиться к функции SetWaitableTimer. BOOL SetWaitableTimer(HANDLE hTimer, const LARGE_INTEGER* pDueTime, LONG lPeriod, PTIMERAPCROUTINE pfnCompletionRoutine, LPVOID lpArgToCompletionRoutine, BOOL fResume) Период времени указывается как значение типа LARGE_INTEGER, равное количеству единиц времени, каждая из которых равна 100 наносекундам. Если указан положительный период времени, считается, что это абсолютное время. Отрицательные значения обозначают относительное время. С помощью параметра lPeriod можно настроить таймер таким образом, чтобы он сработал только один раз (lPeriod = 0), а можно задать срабатывание тайсмера через равные промежутки времени. Когда период времени истекает, таймер переходит в сигнальное состояние. Можно настроить таймер таким образом, чтобы при переходе его в сигнальное состояние автоматически выполнялся вызов функции АРС. Для этого нужно передать в параметре pfnCompletionRoutine указатель на эту процедуру, а в параметре lpArgToCompletionRoutine аргументы процедуры асинхронного вызова. Остановить таймер можно при помощи вызова CancelWaitableTimer. Критические секции. Термин "критическая секция" обозначает некоторый фрагмент кода, который должен выполняться в исключительном режиме - никакие другие потоки и процессы не должны выполнять этот же фрагмент в то же время. В Windows предусмотрен специальный тип данных, называемый CRITICAL_SECTION и предназначенный для реализации критических секций. В приложении может существовать произвольное количество данных этого типа, реализующих различные критические секции; равно как несколько секций кода могут использовать один общий объект CRITICAL_SECTION. Существуют четыре основных функции для работы с критическими секциями; перед использованием критическая секция должна быть инициализирована с помощью функции InitializeCriticalSection. Если секция занимается другим потоком на небольшое время, то такой цикл позволяет дождаться ее освобождения, не переходя в режим ядра. Для этого предназначены функции: InitializeCriticalSectionAndSpinCount и SetCriticalSectionSpinCount. Они позволяют задавать число опросов состояния занятой критической секции перед переходом в режим ядра для ожидания. После использования критической секции она должна быть удалена с помощью функции DeleteCriticalSection. Работа с критическими секциями сводится к двум основным функциям: функция EnterCriticalSection, которая соответствует входу в критическую секцию, при необходимости с ожиданием, не ограниченным по времени; и функция LeaveCriticalSection, которая соответствует выходу из этой секции, возможно с пробуждением потоков, ожидающих ее освобождения. При этом система исключает вход в критическую секцию всех остальных потоков процесса, в то время как поток, уже вошедший в данную секцию, может входить в нее рекурсивно - надо лишь, чтобы число выходов из секции соответствовало числу входов. Оповещение об изменениях (change notification) – это специальный объект, который переходит в сигнальное состояние в случае, если содержимое дискового каталога изменяется. Чтобы создать оповещение об изменении, необходимо обратиться к функции FindFirstChangeNotification. HANDLE FindFirstChangeNotification(LPCTSTR lpPathName, BOOL bWatchSubtree, DWORD dwNotifyFilter); lpPathName – имя каталога; bWatchSubtree – флаг указывает на то, что поиск изменений будет осуществляться не только в указанном каталоге, но и во всех его подкаталогах; dwNotifyFilter – флаг определяет набор событий, которым будет уделять внимание оповещение об изменениях таких, как переименование директории, файла или изменение размера файла. Если происходит любое из указанных изменений, дескриптор переходит в сигнальное состояние. Переход дескриптора в сигнальное состояние можно обнаружить при помощи WaitForSingleObject. Функция FindNextChangeNotification выводит дескриптор из сигнального состояния таким образом, чтобы можно было продолжить слежение за изменениями в каталоге. Если осуществлять слежение за изменениями больше не требуется, следует воспользоваться функцией FindCloseChangeNotification для того, чтобы уничтожить соответствующий дескриптор. Дискриптор консоли переходит в сигнальное состояние в случае, если в стандартном потоке ввода находятся данные, которые необходимо прочитать. Стандартный дискриптор ввода можно получить несколькими способами. Например, можно обратиться к функции CreateFile и передать ей в качестве имени файла ключевое слово CONIN$ или вызвать функцию GetStdHandlе. Используя подобную технологию, можно организовать работу программы таким образом, чтобы она реагировала на поступление управляющих команд как из последовательного порта, так и от консоли. Используя подобную технологию, можно организовать работу программы таким образом, чтобы она реагировала на поступление управляющих команд как из последовательного порта, так и от консоли. Подобный подход легко реализуется при помощи функции WaitForMultipleObjects. |

| Пользователь: ruslan Сообщений: 23 Статус: Незримый Зарегистрирован: 5 января 2008 [2:42] Был:29 января 2008 [21:23] | Дата: 27 января 2008 [0:47] Сообщение № 2 |
| --- | --- |
|  | Листинг 4. Демонстрация работы с критическими секциями. Код на C++ // глобальная переменная CRITICAL_SECTION CriticalSection; void main() { ... // Инициализация критической секции с установлением числа опросов if (!InitializeCriticalSectionAndSpinCount(&CriticalSection, 0x800)) return; ... // Освобождаем ресурсы, используемые объектом критической секции DeleteC ... ... ... // Хотите весь исходник??? Поучайствуйте в развитии проекта При использовании обязательна ссылка на http://DMTSoft.ru |